背景资料                                                                                                         2003年11月4日

供即时发布

燃料电池术语表

| AFC | 碱性燃料电池：一种燃料电池，其电解质为氢氧化钾。它的反应过程需要纯净的氢气和氧气。效率高，反应温度在60到90摄氏度之间。 |
| --- | --- |
| 阳极 | 带负电的电极，在燃料电池中位于氢气一侧。 |
| 生物量 | 像植物、木材等的有机物。 |
| 热值 | 它是一种燃料所含能量的指标。 |
| 二氧化碳 | 化学式CO2；含碳物质的燃烧产物之一，被称作“温室气体”。 |
| 一氧化碳 | 化学式CO；有毒气体，由于含碳物的不完全燃烧而产生。 |
| 催化剂 | 加速化学反应的物质，而其本身并不改变或消耗。 |
| 催化燃烧 | 在催化剂作用下一种受控的低温氧化反应。 |
| 阴极 | 带正电的电极，在燃料电池中位于氧气一侧。 |
| 冷燃烧 | 燃料电池中的一种电化学反应，反应温度低（PEMFC的反应温度是80摄氏度）。 |
| 变流器 | 将燃料电池产生的直流电转换成三相交流电的电气设备。 |
| 生物发电 | 利用生物能，以燃料电池方式产生电能。 |
| 电解 | 燃料电池反应的逆反应，在该反应中，电流将液体化合物分解（例如水被分解为氢和氧）。 |
| 电解质/液 | 离子可以在其中运动的一种介质，在PEMFC燃料电池中，它是质子可以通过的多聚合物膜。 |
| 载能体 | 带有能量的气态、液态或固态的介质。 |
| 蒸发损失 | 当液体吸收热量后蒸发掉的气体。对于一个液氢储罐而言，如果燃料储放在适当的受控压力下，每天蒸发量能限制在总体积的1－3%。 |
| 燃料电池 | 一种电化学能量转化装置，它通过氢气与氧气的受控反应产生电能和热，同时生成水。反应过程中无火 焰，因此被称为“冷燃烧”。 |
| 氢 | 化学式为H；元素周期表中最小和最轻的元素，地球上含量最多的元素，几乎都是以与其他元素的化合态存在（如水）。 |
| 液化气储存 | 以液冷方式存放气体的方法，存放温度非常低。对于氢气而言，在零下253摄氏度开始变为液态。可形成高的能量密度。 |
| MCFC | 熔融碳酸盐燃料电池：电解质为熔融状态的碳酸盐，利用含氢气体（如天然气），反应温度在600－650摄氏度之间。 |
| 氢化物金属储存 | 氢可以存放在由压缩的金属粉末构成的合金中，体密度很高，而且非常安全。目前的缺点是重量太大，开发工作仍处于初步阶段。 |
| 甲醇 | 目前主要是通过天然气制备。含氢量高，含碳量低。 |
| 改进汽油 | 以原油为基础，脱硫，不含任何汽油添加剂，适于生成氢的重整反应。 |
| 兆帕 | 压强单位：一兆帕等于10巴。 |
| 纳米储存 | 一种氢储技术，它使用直径只有10-9米(1纳米)的管状 碳纤维存放氢，高压、高温，可以获得高功率密度。 |
| 氧化 | 物质与氧结合的化学反应。 |
| PAFC | 磷酸燃料电池：使用磷酸电解质，用纯水和氧气进行反应。反应效率低，反应温度在160－220摄氏度之 间。 |
| PEMFC | 质子交换膜燃料电池，高功率密度、高效；反应温度为80摄氏度。 |
| 功率密度 | 衡量燃料电池组性能的指标，将功率输出与电池组体积（千瓦/升）或重量（千瓦/千克）相关联得到。 |
| 压缩气储存 | 在高压下存放气态氢的方法，也被称为CGH2(压缩气态氢）或CH2。 |
| 质子 | 带正电的氢原子。 |
| 重整器、重整反应 | 也被称为气态重整，以汽油或其他物质为原料，在重整器内变为合成气后获取氢的催化反应。 |
| 再生能源 | 直接从自然界获得的能量，像太阳能、水能或风能。 |
| SOFC | 固态氧化物燃料电池：它的电解质为固体氧化物陶瓷，利用氢或天然气，反应温度在900摄氏度范围。 |
| 燃料电池组 | 一组燃料电池根据输出范围串联起来组成。 |
| 二氧化硫 | 化学式SO2；当燃烧硫时产生。 |
| 合成燃料 | 通过天然气生成，像改进汽油一样适用于燃料电池车重整制氢反应。一些合成燃料同样可作为清洁型柴油发动机的燃料。 |
| 三相同步电动机 | 三相交流电驱动的高性能电动机。 |