| 申请主体 | 深圳市超美化工科技有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | “超美”多功能高效汽油柴油清净剂 |
| 项目概述 | 本项目是深圳市超美化工科技有限公司应用知识产权术技自主开发，为中国国内目前现有具有国际先进水平的汽油清净剂及柴油清净剂的技术：包括具有国际技术先进水平的“环保高效节能柴油清净剂”及“环保高效节能汽油清净剂”，产品主要是针对国产汽油、柴油特点调制成环保节能多功能汽油清净剂、柴油清净剂，本系列添加剂不含金属、硫、磷、氯等有害元素。本系列产品通过使用超美独特的技术，极大的提高燃油的清净性。将本系列添加剂分别按430ppm~800ppm的体积比添加到汽油或者柴油中，能有效提高汽油、柴油的清净性，使得燃油的清净性达到世界燃油规范III类油的要求。本品可广泛应用到各种汽油、柴油中，以提高燃油清净性，达到环保节能的目的。 此产品2005年经中国轻工业联合会技术成果鉴定为：产品质量稳定，配方成熟，环保节能效果显著，符合国际及行业有关标准，达到国外同类产品先进水平。获交通部十五第二批重点推广在用车船用节能产品（技术）。本项目获2006年国家火炬计划，国家轻工业联合会科技进步二等奖。 “超美燃油清净剂”的主要创新点是立足国内汽油、柴油特点，采用热稳定性适中的主剂和特别的具有润滑性的协同组分复合，并添加了多种助剂，使得所生产的产品具有达到欧洲III汽油、柴油清净性标准的清净功能，并同时通过国内外的标准台架检测，证明能有效清除沉积物，使发动机处于良好的燃烧状态。经过大量用户使用和权威机构检测证明使用本产品后能明显节约燃油，降低固体颗粒物和黑烟的排放，使用本产品经检测对发动机不会造成腐蚀等副作用，长期使用对发动机有良好的保护作用。经大量用户使用证明环保节能效果显著。 汽油机喷嘴堵塞率≤5%，进气阀沉积物≤30mg/阀，燃烧室沉积物增加量≯40%；柴油机喷嘴堵塞率≤85%；汽油机、柴油机实车节能效果达到2％以上 |
| 项目地点 | 深圳市盐田区 |
| 执行周期 | 2004年8月至2008年2月 |
| 项目总额 |  |
| 项目亮点 | 国内一般燃油清净剂在使用国产燃油检测过程中清净性不佳，有的燃烧室沉积物增加量超过了世界燃油规范的要求，适用性能不好。在深圳市燃油清净剂的筛选试验中，共有20中同类产品参加筛选，最后汽油清净剂和柴油清净剂各筛选出前三名，超美是唯一双入围的产品，而且所有指标全部符合规范。 技术上的优势： “超美”汽油清净剂、柴油清净剂原材料及产品生产的国产化，通过对国产原材料进行了反复试验研究，在保证性能的基础上，引入了适当的助剂，从而产品在合成时更加完全、快捷和易于控制。在另一方面，我们还对生产工艺进行科学的设计，通过对现配方中所用物料的性质的研究，将加料的方式设计为高位槽加料PLC控制加料。由电脑控制加料量、加料顺序和加料时间。所所有原料由三楼高位槽经电动阀加至二楼计量槽中，再按设定顺序加入1楼反应釜中。用三级搅拌，并内设档板和两个齿轮泵循环。在出料时，用二级精密滤袋过滤，进入成品罐进行熟化后再装桶。 本流程特点，生产效率高。加料采用逐个对应加料，且由PLC采集电子称信息后控制电动阀动作，保证了加料的准确性。外循环采用静态混合器，进一步提高混合效率。另外，在工艺条件上采取升温，缩短反应时间措施，大大提高生产能力。由于采用两泵并联循环出料，保证了更换过滤网过程中不必停机。制成品在进入自动灌装前加设置了5u袋式过滤器，保证机械杂质有效地从制成品中清除。另外，由于采用熟化工艺和加入助剂便得制成品无论在外观或质量上更稳定可靠。 市场需求上上的优势 在石油资源日益枯竭、全球石油储藏量急剧下降的背景下，中国对燃油的消费需求正在以惊人的快速度增长。根据中国国家计委能源所的预测，到2005年中国原油需求量将达2.48亿吨，然而，这期间国内原油产量年平均增长率只能达到0.7％左右，到2005年全国原油产量约为1.65亿吨，届时原油供需缺口约为8300万吨，如果全部依靠进口，中国原油市场对外依赖程度将高达34％。另一方面，中国石油产品尤其是机动车燃油的使用效率普遍不高。这不仅进一步增加了对石油的需求，也造成了严重的大气污染。有关资料显示，按目前世界汽车保有量6.6亿辆，新车年产量5190万辆计算，每年汽车排向大气中的有害物质高达7亿多吨。就中国的情况来看，全国汽车保有量平均每年以12.07％的速度增加，机动车排放污染已经成为中国污染物的主要来源之一。以北京市为例，城区大气中碳氢化合物的73.5％、一氧化碳的63.4％、氮氧化物的47％来自汽车排放的尾气。 3．本公司与中国石化股分有限公司广东省石化分公司及香港环球投资公司合资兴建了“深圳誉通石化科技有限公司”，凭借其现有的销售网络使产品在石化系统得迅速推广和应用。 超美多功能高效汽油柴油清净剂产品，现已在广东省、浙江省、福建省、湖南省、湖北省、广西自治区的中石化中石油系统加油站和民营加油站得到广泛推广应用和深受消费者欢迎。深圳市场占70%以上，广东市场占有率达40%以上，在省市居第一位；全国已起过20%居行业第二。按节油最低2%，尾气有害成份减少最低20%估计，这将给中国带来巨大的经济效益和社会效益。对还给人类绿水蓝天，为下一代留给他们应享资源，保护环境，为人类的持续发展，促进循环经济的发展作出超美的贡献。 |